Posudek oponenta diplomové práce Bc. Silvie Cabákové „Nestechiometrie nanočástic

-Fe2O3 a Fe3O4 a její projev v jejich magnetických vlastnostech“

Předložená diplomová práce se věnuje posouzení nestechiometrie nanoprášků-Fe2O3 a Fe3O4 s využitím vybraných experimentálních technik materiálového výzkumu, zejména pak Mössbauerovy spektroskopie a magnetometrie. Téma práce považuji za aktuální a velmi přínosné a její výsledky jsou cenné pro ty, kdo se zabývají magnetickými nanočásticemi na bázi oxidů železa a jejich aplikacemi. Text je strukturován logicky s vyváženým rozsahem jednotlivých kapitol. Úvodní kapitoly se věnují klasifikaci oxidů železa a jejich základní charakterizaci, zejména pomocí Mössbauerovy spektroskopie. Následuje uvedení pojmu nestechiometrie magnetitu a její kvantifikace užitím Mössbauerovy spektroskopie. Experimentální část nejprve stručně představuje využité experimentální techniky, dále následuje stěžejní část diplomové práce a to komparativní studie tří vzorků s podobnou velikostí a morfologií částic, ale odlišnou mírou nestechiometrie. Po odborné i formální stránce má práce dobrou úroveň, v textu se nevyskytují závažné odborné chyby, počet překlepů a pravopisných chyb je přiměřený.

Na druhé straně v textu práce lze nalézt nelogičnosti, nesrovnalosti a také formální nedostatky, které budou předmětem mých následujících komentářů a dotazů:

- Některé informace se v práci objevují dvakrát v rámci různých kapitol, např. výčet aplikací -Fe2O3 v kapitolách 2.1.3 a 3.1.5.

- V některých částech textu tvoří odstavec jen jedna věta.

- V popisu obr. 2 se zmiňují krystalografické struktury Fe2O3, ale tyto nejsou na obr. 2 vyobrazeny.

- V seznamu zkratek na str. viii a ix je zkratka O (oktaedrické pozice) uvedena dvakrát, naopak chybí zavedení zkratky T (tetraedrické pozice).

- Některé obrázky (např. 3.7, 6.15) nevykazují dostatečné rozlišení a jsou špatně čitelné, obr. 6.2. neobsahuje měřítko.

- Na počátku kapitoly 3.2.3, která pojednává o magnetitu se píše o polymorfu Fe2O3. Jedná se zřejmě o překlep.

- V rámci výkladu k obr. 4.4 by mělo být uvedeno, že se jedná o transmisní uspořádání Mössbauerova experimentu.

- Výčet tří vzorků na str.33 nemusel být uveden dvakrát, jejich označení mohlo být zavedeno v rámci prvního výčtu.

- V popisu obr. 6 se píše „Distribuce stechiometrického vzorku“, správné je „Distribuce velikosti částic stechiometrického vzorku“.

- Na str. 6 je představen FeO jako oxid železný, správně má být oxid železnatý. V textu je uvedeno, že FeO obsahuje železo v nízkospinovém stavu. Z literatury je však známo, že izomerní posun dosahuje hodnot kolem 1 mm/s, což indikuje spíše vysokospinový stav. Prosím o objasnění.

- Na straně 9 se tvrdí, že -Fe2O3 neskýtá žádné praktické využití. Z literatury je však známo, že nanočástice -Fe2O3 vykazují zajímavé optoelektronické vlastnosti.

- Z poslední věty na str. 16 nesprávně vyznívá, že postačující podmínkou pro tepelně indukovanou polymorfní transformaci -Fe2O3 přes -Fe2O3 na -Fe2O3 je nanočásticový charakter. Aby taková transformace běžela, je nutné zabránit růstu velikosti částic např. užitím vhodné porézní matrice (nejčastěji SiO2).

- Na str. 18 a 19 je stručně uvedena charakterizace maghemitu pomocí Mössbauerovy spektroskopie ve vnějším magnetickém poli. Zde chybí důležitá informace o paralelním směru externího magnetického pole se svazkem záření gama.

- Hodnoty hyperjemných parametrů na str. 24 jsou uvedeny na jedno, resp. dvě desetinná místa bez uvedení tolerance. Zde bylo zřejmě vhodné doplnit, že se jedná o typické hodnoty pro stechiometrický magnetit.

- Na str. 25 jsou uvedeny dva vztahy pro nestechiometrii. Jsou tyto vztahy analogické? Neměla by být ve do druhého členu ve jmenovateli započtena plocha spektra příslušející jen tetraedrickým pozicím atomů Fe?

- Obecně platí, že velikost koherentních domén stanovená z RTG práškové difrakce je menší než velikost částic určená z mikroskopií. Proto bylo vhodné raději hovořit o střední velikosti koherentních domén, protože jejich hodnoty byly větší než nejmenší částice identifikované užitím mikroskopií.

- Čemu byly připsány neoznačené píky v RTG difrakčních záznamech na obr. 6.4, 6.12 a 6.20? Byly vzorky opravdu jednofázové?

- Přestože bylo Mössbauerovo spektrum vzorku A měřeno při nízké teplotě, je překryv subspekter značný. Jak tato skutečnost ovlivnila chybu ve stanovení relativních ploch? Je skutečně pouze 1%, jak se uvádí v tab. 3 ?

- Ze závěrů práce vyplývá, že nestechiometrie magnetitu se dá kvantifikovat na základě relativních ploch mössbauerovských spektrálních komponent. Překvapivě ideální poměr 1:2 těchto komponent je splněn právě pro nestechiometrický vzorek C, naopak pro stechiometrický magnetit b poměr 1:2 splněn není. Prosím o objasnění.

- Jaký charakter by mělo Mössbauerovo spektrum nestechiometrického magnetitu měřené nad Verweyovou teplotou a ve vnějším magnetickém poli? Nebylo by možné separovat spektrální komponenty příslušející Fe2+ a Fe3+ v oktaedrických pozicích?

Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm „C“.

V Olomouci, 22.5.2012					Doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.