Posudek na diplomovou práci Václava Plánky

studenta II. ročníku oboru Ochrana a tvorba krajiny

Název práce: Vliv antropogenní činnosti na znečištění vybraných vodních nádrží v povodí Bečvy

Předložená diplomová práce má 41 stran textu, včetně seznamu literatury a příloh. Je členěna do šesti základních kapitol a dalších podkapitol.

Cílem předložené práce bylo, na základě pravidelných odběrů vzorků vod ze sledovaných nádrží a jejich přítoků a následných laboratorních analýz, zhodnotit kvalitu vody s ohledem na využití nádrží.

Úvodní část práce je zaměřena na charakteristiku sledovaných nádrží z hlediska hydrologického, geologického a z hlediska antropogenního využití. Dále jsou podrobně popsána odběrová místa jednotlivých lokalit včetně doplňující fotodokumentace.

V dalších kapitolách jsou uvedeny metodiky odběru vzorků vod a sedimentů, zpracování a přípravy vzorků pro laboratorní analýzy na CHSK, obsahy živin a vybraných těžkých kovů. Vlastní analýzy prováděl autor v chemicko-analytické laboratoři Katedry ekologie a ŽP.

Kapitola Výsledky je rozdělená na dvě navazující části. V první části jsou data z laboratorních analýz (obsah živin, CHSK) zpracovaná formou přehledných grafů s komentářem k jednotlivým sledovaným ukazatelům a tabulky s výsledky analýz na obsahy těžkých kovů v sedimentech. Druhá část je zaměřená na statistické zpracování dat s využitím statistického programu IBM SSPS. V této části autor testuje hypotézy vzájemného vlivu sledovaných faktorů (koncentrace sledovaných látek, průtok, využití nádrže, lokalita místa odběru).

Diskuze je rozdělena podobným způsobem jako kapitola Výsledky a autor zde srovnává a diskutuje svá data a závěry v kontextu další odborné literatury. Na sledovaných vodních nádržích se projevuje významná sezónní rozkolísanost koncentrací živin. Pro vysvětlení zvýšené koncentrace obsahu kadmia v sedimentech Bystřičky a Stanovnice diskutuje autor možnost atmosférické kontaminace sněhových srážek lokálními topeništi a dálkovým přenosem z Ostravské průmyslové aglomerace. Na základě svých dat autor uvádí v práci návrhy vodohospodářských doporučení pro případné využití některých sledovaných nádrží i pro účely zásobování obyvatelstva pitnou vodou, což je právě v dnešní době dosti aktuální otázka.

Připomínky a dotazy k práci:

- Místy se v práci objevují menší formální nedostatky (jiné fonty nebo velikost písma - v citaci literatury(str. 30), zápisu iontů(str.11),  a textu(str. xi. a kap. 4.3.2.)), obr. 8. a 9. v nadpisu „Amonniak“ (v závorce pak uvedeny amonné ionty), zařazení elektronických informačních zdrojů přímo do seznamu Použité literatury).

- V kapitole 4.1. Obsah živin, CHSK, průtok, není uveden graf ani tabulka s naměřenými průtoky a na naměřená data je pouze odkaz na souhrnné tabulky v příloze.

- Které další významné znečišťující látky by bylo nutné sledovat, kdyby měly být další doporučené nádrže využité jako zdroje pitných vod?

Předloženou práci považuji přes uvedené připomínky za přínosnou, poskytující nové poznatky o zatížení sledovaných lokalit živinami a vybranými těžkými kovy v důsledku antropogenní činnosti. Získaná data mohou být využitelná i ve vodohospodářské praxi.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

V Olomouci  19.8.2015                                                                           ………………………

Dr. P.Hekera

vedoucí práce